Automatização S-SEBI:

No S-SEBI, uma das variáveis mais abstratas envolvidas no cálculo é a fração evaporativa (Λ), que é dada pela seguinte fórmula:
%LAMBDA = {L E} over {R_{n} - G} = {L E} over {L E + H} (1)

Entretanto, para o cálculo de L E e H é necessário ter o valor de Λ previamente. Assim, a fração evaporativa pode ser calculada da seguinte forma (para cada pixel):

%LAMBDA = { T_{H} - T_{0}} over {T_{H} - T_{L E}} (2)

onde T_{0} é a temperatura da superfície, T_{H} e T_{L E} são as temperaturas correspondentes aos contrastes de seca e umidade para um certo valor de albedo (Figura 1). Aplica-se então a regressão linear em pontos na região das retas H_{máx} e L E_{máx} para se obter as equações das retas que representam os limites superiores (máximos) e inferiores (mínimos).

Figura 1- Representação esquemática do gráfico de dispersão de temperatura da
superfície e albedo (nível de reflectância) e as retas limite (Método por exaustão).

Na Figura 1 as retas foram calculados através do método de exaustão, onde a razão Temperatura/Albedo foi primeiramente plotada e os coeficientes das retas foram calculados pelo método de exaustão, ou seja, à mão.

O método encontrado para automatizar esse cálculo foi:
1. Considera-se as temperaturas cujo albedo variem de 0,0 à 0,2 (faixa A) ou 0,75 à 1,0 (faixa B);
2. De cada faixa, pega-se os 20 (vinte) maiores e os 20 (vinte) menores valores de temperatura, resultando em 4 (quatro) valores (chamaremos de y_{1},y_{3} as temperaturas alta e baixa, respectivamente, da faixa A e y_{2},y_{4} as temperaturas alta e baixa, respectivamente, da faixa B);
3. Nesse ponto já se tem todos os valores das ordenadas dos pares ordenados, resta agora os valores das abscissas. Por convenção, para a faixa A, considera-se x_{1} = 0,1 ; para a faixa B, considera-se x_{2} = 0,9 ;
4. Tem-se então os pares ordenados (x_{1},y_{1}) e (x_{2}, y_{2}) – que serão usados para calcular a reta limite superior – e (x_{1},y_{2}) e (x_{2}, y_{4}) – que serão usados para calcular a reta limite inferior.

Tendo os quatro pontos, basta agora aplicá-los à definição da equação da reta:

left lline stack{x # x_{1} # x_{2}} ~ ~stack{y # y_{1} # y_{2}}~~ stack{1 # 1 # 1} right rline = 0 drarrow ~ x(y_1 - y_{2} ) + y(x_{2} - x_{1} ) + (x_{1}y_{2}-x_{2}y_{1})

Fazendo (y_{1} - y_{2}) = a , (x_{2} - x_{1}) = b e (x_{1}y_{2} - x_{2}y_{1}) = c , como a e b não são simultaneamente nulos , temos:

ax + by + c = 0
( equação geral da reta )

Isolando y na equação geral, teremos a equação reduzida da reta:
y = {-a} over {b} x~-{c} over{ b }
m = {-a} over {b}
q = {-c} over {b}

Voltando ao S-SEBI, as equações reduzidas das retas limite serão dadas por:
T_{H} = a_{H} + b_{H} %alpha_{0} (3)

T_{L E} = a_{L E} + b_{L E} %alpha_{0} (4)

onde a_{H} , a_{L E} b_{H} e b_{L E} são os coeficientes das retas encontradas e %alpha_{0} é o albedo da superfície.

Substituindo as equações (03) e (04) em (02), tem-se:

%LAMBDA = {a_{ H } + b_{ H } %alpha_{ 0 } - T_{ 0 }} over { a_{H} - a_{L E} + (b_{H} - b_{L E})%alpha_{0} } (05)

Após essa bateria de cálculos, obteve-se o seguinte gráfico:

Figura 2- Representação esquemática do gráfico de dispersão de temperatura da
superfície e albedo (nível de reflectância) e as retas limite (Método automatizado).

A aproximação dos coeficientes das retas pelo método de exaustão e pelo método automatizado atingiu até % de precisão nas imagens testadas.

Automatização SSEB:

Já no algoritmo SSEB, a variável abstrata é a fração de evapotranspiração, que utiliza o artifício de encontrar 3 (três) pixels-âncora quentes e 3 (três) pixels-âncora frios de acordo com os valores do NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), ou seja, para um dado período, o pixel frio representa culturas bem vegetadas e bem regadas, selecionado pela combinação de valores baixos de T_{0} e altos valores de NDVI. Já o pixel quente representa vegetação de baixa densidade e solo relativamente seco, identificado por altos valores de T_{0} e baixos valores de NDVI (SENAY et al., 2007; 2011b).