Otimização dos Algoritmos para Estimativa do Balanço de Energia Superficial S-SEBI e SSEB
Raphael de Souza1, Fábio Ricardo A. da Silva1, Paulo Vinícius dos S. Benedito1
1Instituto de Computação – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Cuiabá – MT – Brasil
raphael@ic.ufmt.br, fabio-ricardo2006@ig.com.br, vini_programador@hotmail.com
Abstract. This paper has, as main focus, the objective of describing the automation process of abstract values calculus in surface energy balance estimative algorithms S-SEBI and SSEB, comparing the results with those obtained by the exhausting method.
Resumo. Este artigo tem como objetivo descrever o processo de automatização de cálculos de valores abstratos nos algoritmos para estimativa do balanço de energia superficial S-SEBI e SSEB, comparando os resultados obtidos com os do método por exaustão.
# Considerações Gerais
Muitas técnicas para estimar a evapotranspiração (ET) através do sensoriamento remoto por satélite tem sido desenvolvidas recentemente, a exemplo do S-SEBI (Simplified Surface Energy Balance Index), proposto por Roerink et al. (2000) e do SSEB (Simplified Surface Energy Balance), proposto por Senay et al. (2011a).
O objetivo principal desses algoritmos é possibilitar aos seus usuários estimativas satisfatórias de dados relativos ao solo e ambiente, utilizando-se apenas de parâmetros simples de entrada, tais como a imagem de satélite do local e a umidade relativa do ar por exemplo.
Entretanto, no ambiente computacional, o processamento de imagens muito grandes (matrizes n-dimensionais) torna o processo de cálculos lento e inviável. Para que a implementação dos algoritmos
# Material
Para os testes realizados, utilizou-se imagens do LANDSAT 5 -TM adquiridas gratuitamente através do site oficial¹ do satélite. Para esse artigo, especificamente, foi utilizada a imagem de órbita 226, ponto 72 do dia 29/09/2011, região do interior de Mato Grosso – Brasil.
# Metodologia e Resultados
## Automatização S-SEBI
No S-SEBI, uma das variáveis cujo cálculo é mais abstrato é a fração evaporativa (Λ), que é dada pela seguinte fórmula, segundo Gentine et al. (2007):
%LAMBDA = ~ {L E} over {R_{n} - G} ~ = ~ {L E} over {L E + H} (01)

Entretanto, para o cálculo de L E e H é necessário ter o valor de Λ previamente. Assim, a fração evaporativa pode ser calculada da seguinte forma (para cada pixel):

%LAMBDA = ~ { T_{H} - T_{0}} over {T_{H} - T_{L E}} (02)

onde T_{0} é a temperatura da superfície (em Kelvin), T_{H} e T_{L E} são as temperaturas correspondentes aos contrastes de seca e umidade para um certo valor de albedo (Figura 1). Aplica-se então a regressão linear em pontos na região das retas H_{máx} e L E_{máx} para se obter as equações das retas que representam os limites superiores (máximos) e inferiores (mínimos).
Figura 1- Representação esquemática do gráfico de dispersão de temperatura da
Pontos de dispersão
TH
TLE
Temperatura (K)
Pontos de dispersão
TH
TLE
Albedo de Superfície
superfície e albedo (nível de reflectância) e as retas limite (Método por exaustão).

Na Figura 1 as retas foram calculados através do método de exaustão, onde a razão Temperatura(K)/Albedo foi primeiramente plotada e os coeficientes das retas foram calculados pelo método de exaustão, ou seja, à mão.
O método encontrado para automatizar esse cálculo foi:
1. Considera-se os pontos nos primeiros 20% dos dados (faixa A) e os pontos dos últimos 20% dos dados (faixa B);
2. De cada faixa, pega-se os 20 (vinte) maiores e os 20 (vinte) menores valores de temperatura e calcula-se a média aritmética para cada grupo de temperatura, resultando em 4 (quatro) valores (chamaremos de y_{1},y_{3} as temperaturas alta e baixa, respectivamente, da faixa A e y_{2},y_{4} as temperaturas alta e baixa, respectivamente, da faixa B);
3. Nesse ponto já se tem todos os valores das ordenadas dos pares ordenados, resta agora os valores das abscissas. Por convenção, para a faixa A, considera-se x_{1} = 0,1 ; para a faixa B, considera-se x_{2} como sendo o valor do maior albedo na imagem;
4. Tem-se então os pares ordenados (x_{1},y_{1}) e (x_{2}, y_{2}) – que serão usados para calcular a reta limite superior – e (x_{1},y_{2}) e (x_{2}, y_{4}) – que serão usados para calcular a reta limite inferior.
Tendo os quatro pontos, basta agora aplicá-los à definição da equação da reta:

left lline stack{x # x_{1} # x_{2}} ~ ~stack{y # y_{1} # y_{2}}~~ stack{1 # 1 # 1} right rline = 0 drarrow ~ x(y_1 - y_{2} ) + y(x_{2} - x_{1} ) + (x_{1}y_{2}-x_{2}y_{1})

Fazendo (y_{1} - y_{2}) = a , (x_{2} - x_{1}) = b e (x_{1}y_{2} - x_{2}y_{1}) = c , como a e b não são simultaneamente nulos , temos:

ax + by + c = 0
( equação geral da reta )

Isolando y na equação geral, teremos a equação reduzida da reta:
y = {-a} over {b} x~-{c} over{ b }
m = {-a} over {b}
q = {-c} over {b}

Voltando ao S-SEBI, as equações reduzidas das retas limite serão dadas por:
T_{H} = a_{H} + b_{H} %alpha_{0} (03)

T_{L E} = a_{L E} + b_{L E} %alpha_{0} (04)

onde a_{H} , a_{L E} b_{H} e b_{L E} são os coeficientes das retas encontradas e %alpha_{0} é o albedo da superfície.

Substituindo as equações (03) e (04) em (02), tem-se:

%LAMBDA = {a_{ H } + b_{ H } %alpha_{ 0 } - T_{ 0 }} over { a_{H} - a_{L E} + (b_{H} - b_{L E})%alpha_{0} } (05)

Após essa bateria de cálculos, obteve-se o seguinte gráfico:
Figura 2- Representação esquemática do gráfico de dispersão de temperatura da
Pontos de dispersão
TH
TLE
Temperatura (K)
Albedo de Superfície
superfície e albedo (nível de reflectância) e as retas limite (Método automatizado).
## Automatização SSEB
Já no algoritmo SSEB, a variável de cálculo abstrato é a fração de evapotranspiração (ET_{f}) , que utiliza o artifício de encontrar a média dos 3 (três) pixels-âncora quentes (T_{H}) e a média 3 (três) pixels-âncora frios (T_{C}) de acordo com os valores do NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), ou seja, para um dado período, o pixel frio representa culturas bem vegetadas e bem regadas, selecionado pela combinação de valores baixos de T_{0} e altos valores de NDVI. Já o pixel quente representa vegetação de baixa densidade e solo relativamente seco, identificado por altos valores de T_{0} e baixos valores de NDVI (SENAY et al., 2007; 2011b).

O cálculo da fração de evapotranspiração é dado pela seguinte expressão:

ET_{f} = ~ (T_{ H } - T_{ 0 }) over(T_{ H } - T_{ C }) (06)

onde T_{H} é a média aritmética dos três pixels-âncora quentes, T_{C} é a média aritmética dos três pixels-âncora frios e T_{0} a temperatura de cada pixel.

O método encontrado para automatizar esse cálculo foi:
1. Armazena-se, da matriz do NDVI, as posições correspondentes aos três maiores valores de NDVI (para o pixel frio) e aos três menores valores de NDVI (para o pixel quente);
2. Feito isso, encontra-se, em T_{0} , as temperaturas correspondentes às posições encontradas anteriormente;
3. Tendo-as em mãos, calcula-se então a média aritmética das temperaturas cujo NDVI foi alto (T_{C}) e a média das temperaturas cujo NDVI foi baixo (T_{H}).
# Conclusão
Os resultados obtidos através da automatização desses cálculos nos algoritmos S-SEBI e SSEB atingiram ótima aproximação. No caso do S-SEBI, a estimativa dos coeficientes das retas pelo método automatizado atingiu até % de precisão em relação ao método por exaustão nas imagens testadas.
Já no SSEB, a precisão foi de 100%, já que o algoritmo – ao contrário de seu similar S-SEBI – não trabalha com um nível de abstração tão alto para cômputo, por isso consegue resultados idênticos aos obtidos através do método de exaustão, ou seja, o computador consegue identificar exatamente os extremos da temperatura.
Portanto, as automatizações no S-SEBI e SSEB foram satisfatórias para a obtenção da fração evaporativa e pixels-âncora, respectivamente, evidenciando serem boas alternativas de cômputo dos mesmos.

Referências Bibliográficas
GENTINE, P., ENTEKHABI, D., CHEHBOUNI, A., BOULET, G., DUCHEMIN, B. (2007) “Analysis of evaporative fraction diurnal behavior.”, Agricultural and Forest Meteorology, v.143, p. 13 – 29.
GOWDA, P.H., SENAY, G. B., HOWELL T. A. and MAREK, T. H. (2009) “Lysimetric Evaluation of Simplified Surface Energy Balance Approach in the Texas High Plains.”, v.25, p 665-669.
ROERINK, G. J., SU, Z and MENENTI, M. (2000) “S -SEBI: a simple remote sensing algorithm to estimate the surface energy balance.”, Physics and Chemistry of the Earth (B). n. 25, p. 147-157.
SANTOS, C. A. C., SILVA, B. B. (2008) “Estimativa da Evapotranspiração da Bananeira em Região Semiárida Através do Algoritmo S-SEB.”, Revista Brasileira de Agrometeorologia, v.16, p. 9 – 20.
SANTOS, C. A. C., SILVA, B. B. (2010) “Obtenção dos fluxos de energia à superfície
utilizando o algoritmo S-SEBIB.”, Revista Brasileira de Agrometeorologia, v.25, p. 365 – 374.
SENAY, G. B., BUDEE, M. E., VERDIN, J. P. and MELESSE, A. M. (2007) “A Coupled Remote Sensing and Simplified Surface Energy Balance Approach to Estimate Actual Evapotranspiration from Irrigated Fields.”, Sensors, v. 7, p. 979-1000.
SENAY, G. B., BUDEE, M and VERDIN, J. P. (2011a) “Enhancing the Simplified Surface Energy Balance (SSEB) approach for estimating landscape ET: Validation with the METRIC model.”, Agricultural Water Management, v. 98, p. 606-618.
SENAY, G. B., LEAKE, S., NAGLER, P. L., ARTAN, G., DICKINSON, J., CORDOVA, J. T. and GLENN, E. P. (2011b) “Estimating basin scale evapotranspiration (ET) by waterbalance and remote sensing methods.”, Hydrological Processes, v. 25, p. 4037-4049.