Automatização S-SEBI:

No S-SEBI, uma das variáveis mais abstratas envolvidas no cálculo é a fração evaporativa (Λ), que é dada pela seguinte fórmula:

Entretanto, para o cálculo de LE e H é necessário ter o valor de Λ previamente. Assim, a fração evaporativa pode ser calculada da seguinte forma (para cada pixel):

onde Ts é a temperatura da superfície, Th e TLE são as temperaturas correspondentes aos contrastes de seca e umidade para um certo valor de albedo (Figura 1). Aplica-se então a regressão linear em pontos na região das retas Hmáx e LEmin para se obter as equações das retas que representam os limites superiores (máximos) e inferiores (mínimos).

Figura 1- Representação esquemática do gráfico de dispersão de temperatura da
superfície e albedo (nível de reflectância) e as retas limite (Método por exaustão).

Na Figura 1 as retas foram calculados através do método de exaustão, onde a razão Temperatura/Albedo foi primeiramente plotada e os coeficientes das retas foram calculados pelo método de exaustão, ou seja, à mão.

O método encontrado para automatizar esse cálculo foi:
1. Considera-se as temperaturas cujo albedo variem de 0,0 à 0,2 (faixa A) ou 0,75 à 1,0 (faixa B);
2. De cada faixa, pega-se os 20 maiores e os 20 menores valores de temperatura, resultando em 4 valores (chamaremos y1, y2 para as temperaturas alta e baixa, respectivamente, da faixa A e y3, y4 para as temperaturas alta e baixa, respectivamente, da faixa B);
3. Nesse ponto já se tem todos os valores das ordenadas dos pares ordenados, resta agora os valores das abscissas. Por convenção, para a faixa A, considera-se x1 = 0,1; para a faixa B, considera-se x2 = 0,9;
4. Tem-se então os pares ordenados (x1,y1) e (x2,y3) – que serão usados para calcular a reta limite superior – e (x1,y2) e (x2,y4) – que serão usados para calcular a reta limite inferior.

Tendo os quatro pontos, basta agonra aplicá-los à definição da equação da reta:

Fazendo yA - yB = a, xB - xA = b e (xA*yB – xB*yA) =c, como a e b não são simultaneamente nulos , temos:

ax + by + c = 0
(equação geral da reta r)

Isolando y na equação geral ax + by + c = 0, temos:

Fazendo:

y = mx + q
(equação reduzida da reta)

Nesse caso específico, as equações reduzidas das retas limite serão: