Automatização dos Algoritmos para Estimativa do Balanço de Energia Superficial S-SEBI e SSEB
Raphael de Souza1, Fábio Ricardo A. da Silva1, Paulo Vinícius dos S. Benedito1
1Instituto de Computação – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Cuiabá – MT – Brasil
raphael@ic.ufmt.br, fabio-ricardo2006@ig.com.br, vini_programador@hotmail.com
Abstract. This paper has, as main focus, the objective of describing the automation process of abstract values calculus in surface energy balance estimative algorithms S-SEBI and SSEB, comparing the results with those obtained by the exhausting method.
Resumo. Este artigo tem como objetivo descrever o processo de automatização de cálculos de valores abstratos nos algoritmos para estimativa do balanço de energia superficial S-SEBI e SSEB, comparando os resultados obtidos com os do método por exaustão.
# Considerações Gerais
Recentemente, muitas técnicas afim de estimar a evapotranspiração (ET) através do sensoriamento remoto por satélite tem sido desenvolvidas, a exemplo do S-SEBI (Simplified Surface Energy Balance Index), proposto por Roerink et al. (2000) e do SSEB (Simplified Surface Energy Balance), proposto por Senay et al. (2011a).
Esses algoritmos podem estimar a ET somente com alguns parâmetro simples de entrada (tais como Umidade Relativa e Dia Sequencial do Ano) e a imagem de satélite da região desejada, que podem ser obtidos facilmente junto à estação meteorológica e na internet[1], proporcionando ao usuário maior praticidade e agilidade.
[1] Site oficial do satélite LANDSAT : <http://landsat.org>.
Validados em várias partes do mundo, os algoritmos se utilizam dos valores do saldo de radiação (Rn), fluxo de calor latente (LE), fluxo de calor no solo (G) e fluxo de calor sensível (H), que, por sua vez, são estimados por meio da aplicação de sucessivas fórmulas sob cada pixel da imagem de satélite da região desejada.
Em contrapartida, o cálculo de algumas variáveis nesses algoritmos se dão a partir de abstrações, tornando difícil o processo de automatização dos mesmos, que é o objetivo deste trabalho.
# Material
Para os testes realizados, utilizou-se imagens do satélite LANDSAT 5 -TM adquiridas gratuitamente através do site oficial¹. Para esse artigo, especificamente, foi utilizada a imagem
# Automatização S-SEBI
No S-SEBI, uma das variáveis cujo cálculo é mais abstrato é a fração evaporativa (Λ), que é dada pela seguinte fórmula:
%LAMBDA = {L E} over {R_{n} - G} = {L E} over {L E + H} (1)

Entretanto, para o cálculo de L E e H é necessário ter o valor de Λ previamente. Assim, a fração evaporativa pode ser calculada da seguinte forma (para cada pixel):

%LAMBDA = { T_{H} - T_{0}} over {T_{H} - T_{L E}} (2)

onde T_{0} é a temperatura da superfície (em Kelvin), T_{H} e T_{L E} são as temperaturas correspondentes aos contrastes de seca e umidade para um certo valor de albedo (Figura 1). Aplica-se então a regressão linear em pontos na região das retas H_{máx} e L E_{máx} para se obter as equações das retas que representam os limites superiores (máximos) e inferiores (mínimos).
Figura 1- Representação esquemática do gráfico de dispersão de temperatura da
Pontos de dispersão
TH
TLE
Temperatura (K)
Pontos de dispersão
TH
TLE
Albedo de Superfície
superfície e albedo (nível de reflectância) e as retas limite (Método por exaustão).

Na Figura 1 as retas foram calculados através do método de exaustão, onde a razão Temperatura(K)/Albedo foi primeiramente plotada e os coeficientes das retas foram calculados pelo método de exaustão, ou seja, à mão.

O método encontrado para automatizar esse cálculo foi:
1. Considera-se os pontos nos primeiros 20% dos dados (faixa A) e os pontos dos últimos 20% dos dados (faixa B);
2. De cada faixa, pega-se os 20 (vinte) maiores e os 20 (vinte) menores valores de temperatura e calcula-se a média aritmética para cada grupo de temperatura, resultando em 4 (quatro) valores (chamaremos de y_{1},y_{3} as temperaturas alta e baixa, respectivamente, da faixa A e y_{2},y_{4} as temperaturas alta e baixa, respectivamente, da faixa B);
3. Nesse ponto já se tem todos os valores das ordenadas dos pares ordenados, resta agora os valores das abscissas. Por convenção, para a faixa A, considera-se x_{1} = 0,1 ; para a faixa B, considera-se x_{2} = 0,9 ;
4. Tem-se então os pares ordenados (x_{1},y_{1}) e (x_{2}, y_{2}) – que serão usados para calcular a reta limite superior – e (x_{1},y_{2}) e (x_{2}, y_{4}) – que serão usados para calcular a reta limite inferior.
Tendo os quatro pontos, basta agora aplicá-los à definição da equação da reta:

left lline stack{x # x_{1} # x_{2}} ~ ~stack{y # y_{1} # y_{2}}~~ stack{1 # 1 # 1} right rline = 0 drarrow ~ x(y_1 - y_{2} ) + y(x_{2} - x_{1} ) + (x_{1}y_{2}-x_{2}y_{1})

Fazendo (y_{1} - y_{2}) = a , (x_{2} - x_{1}) = b e (x_{1}y_{2} - x_{2}y_{1}) = c , como a e b não são simultaneamente nulos , temos:

ax + by + c = 0
( equação geral da reta )

Isolando y na equação geral, teremos a equação reduzida da reta:
y = {-a} over {b} x~-{c} over{ b }
m = {-a} over {b}
q = {-c} over {b}

Voltando ao S-SEBI, as equações reduzidas das retas limite serão dadas por:
T_{H} = a_{H} + b_{H} %alpha_{0} (3)

T_{L E} = a_{L E} + b_{L E} %alpha_{0} (4)

onde a_{H} , a_{L E} b_{H} e b_{L E} são os coeficientes das retas encontradas e %alpha_{0} é o albedo da superfície.

Substituindo as equações (03) e (04) em (02), tem-se:

%LAMBDA = {a_{ H } + b_{ H } %alpha_{ 0 } - T_{ 0 }} over { a_{H} - a_{L E} + (b_{H} - b_{L E})%alpha_{0} } (05)

Após essa bateria de cálculos, obteve-se o seguinte gráfico:
Figura 2- Representação esquemática do gráfico de dispersão de temperatura da
Pontos de dispersão
TH
TLE
Temperatura (K)
Albedo de Superfície
superfície e albedo (nível de reflectância) e as retas limite (Método automatizado).

A aproximação dos coeficientes das retas pelo método automatizado atingiu até % de precisão em relação ao método por exaustão nas imagens testadas.
# Automatização SSEB
Já no algoritmo SSEB, a variável de cálculo abstrato é a fração de evapotranspiração, que utiliza o artifício de encontrar 3 (três) pixels-âncora quentes e 3 (três) pixels-âncora frios de acordo com os valores do NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), ou seja, para um dado período, o pixel frio representa culturas bem vegetadas e bem regadas, selecionado pela combinação de valores baixos de T_{0} e altos valores de NDVI. Já o pixel quente representa vegetação de baixa densidade e solo relativamente seco, identificado por altos valores de T_{0} e baixos valores de NDVI (SENAY et al., 2007; 2011b).

O método encontrado para automatizar esse cálculo foi:
Percorre-se a matriz de temperatura
# Sections and Paragraphs
Section titles must be in boldface, 13pt, flush left. There should be an extra 12 pt of space before each title. Section numbering is optional. The first paragraph of each section should not be indented, while the first lines of subsequent paragraphs should be indented by 1.27cm.
## Subsections
The subsection titles must be in boldface, 12pt, flush left.
# Figures and Captions
Figure and table captions should be centered if less than one line (Figure 1), otherwise justified and indented by 0.8cm on both margins, as shown in Figure 2. The caption font must be Helvetica, 10 point, boldface, with 6 points of space before and after each caption.

Figure 1. A typical figure

Figure 2. This figure is an example of a figure caption taking more than one line and justified considering margins mentioned in Section 5.
In tables, try to avoid the use of colored or shaded backgrounds, and avoid thick, doubled, or unnecessary framing lines. When reporting empirical data, do not use more decimal digits than warranted by their precision and reproducibility. Table caption must be placed before the table (see Table 1) and the font used must also be Helvetica, 10 point, boldface, with 6 points of space before and after each caption.
Table 1. Variables to be considered on the evaluation of interaction techniques

# Images
All images and illustrations should be in black-and-white, or gray tones, excepting for the papers that will be electronically available (on CD-ROMs, internet, etc.). The image resolution on paper should be about 600 dpi for black-and-white images, and 150-300 dpi for grayscale images. Do not include images with excessive resolution, as they may take hours to print, without any visible difference in the result.
# References
Bibliographic references must be unambiguous and uniform. We recommend giving the author names references in brackets, e.g. [Knuth 1984], [Boulic and Renault 1991]; or dates in parentheses, e.g. Knuth (1984), Smith and Jones (1999).
The references must be listed using 12 point font size, with 6 points of space before each reference. The first line of each reference should not be indented, while the subsequent should be indented by 0.5cm.
Referências Bibliográficas
GOWDA, P.H., SENAY, G. B., HOWELL T. A. and MAREK, T. H. (2009) “Lysimetric Evaluation of Simplified Surface Energy Balance Approach in the Texas High Plains”. v.25, p 665-669.
ROERINK, G. J., SU, Z and MENENTI, M. (2000) “S -SEBI: a simple remote sensing algorithm to estimate the surface energy balance.”, Physics and Chemistry of the Earth (B). n. 25, p. 147-157.
SENAY, G. B., BUDEE, M. E., VERDIN, J. P. and MELESSE, A. M. (2007) “A Coupled Remote Sensing and Simplified Surface Energy Balance Approach to Estimate Actual Evapotranspiration from Irrigated Fields.”, Sensors, v. 7, p. 979-1000.
SENAY, G. B., BUDEE, M and VERDIN, J. P. (2011a) “Enhancing the Simplified Surface Energy Balance (SSEB) approach for estimating landscape ET: Validation with the METRIC model.”, Agricultural Water Management, v. 98, p. 606-618.
SENAY, G. B., LEAKE, S., NAGLER, P. L., ARTAN, G., DICKINSON, J., CORDOVA, J. T. and GLENN, E. P. (2011b) “Estimating basin scale evapotranspiration (ET) by waterbalance and remote sensing methods.”, Hydrological Processes, v. 25, p. 4037-4049.

Dyer, S., Martin, J. and Zulauf, J. (1995) “Motion Capture White Paper”, http://reality.sgi.com/employees/jam_sb/mocap/MoCapWP_v2.0.html, December.
Holton, M. and Alexander, S. (1995) “Soft Cellular Modeling: A Technique for the Simulation of Non-rigid Materials”, Computer Graphics: Developments in Virtual Environments, R. A. Earnshaw and J. A. Vince, England, Academic Press Ltd., p. 449-460.
Knuth, D. E. (1984), The TeXbook, Addison Wesley, 15th edition.
Smith, A. and Jones, B. (1999). On the complexity of computing. In Advances in Computer Science, pages 555–566. Publishing Press.